简介

Eastcato  HD41-USB42是采用15针HD插头的有源切换器。4路输入，1路输出型切换器，它们允许将多个VGA-UXGA计算机视频输入切换到一个兼容显示器中。VGA视频信号切换同时，4 路输入的 USB 切换至两路输出，允许在多个主机设备与多个 USB 外围设备之间进行切换。

前后面板示意图

- ID 指示，00-16，可手动调整

- 手动切换按钮及电源和信号指示灯

- 控制输入和级联控制

- VGA输入4路，输出1路接口

- USB输入4路，输出2路接口

- 电源输入接口

- IO控制接口和反馈接口

视频

增益 ................均一增益

带宽 ................350MHz（-3dB）

串扰 ................-68dB @ 10MHz

视频输入

信号类型 ...........4路VGA-UXGA RGBHV、RGBS、RGsB、

....................RsGsBs计算机视频

连接器 ..............2、4或6个15针HD插座

额定电平 ............RGB信号：0.7Vp-p

阻抗 ................75Ω

信号类型 ............1路VGA-UXGA RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs计算机视频

连接器 ..............1个15针HD插座

额定电平 ............RGB信号：0.7Vp-p

阻抗 ................75Ω

USB

USB 标准  兼容 USB 2.0 标准

USB 数据速率  低速（1.5 Mbps），全速（12 Mbps），高速（480 Mbps）

USB 输入

连接器

SW2 USB 2 个 USB B 型插座

USB 输出

连接器 4 个 USB A 型插座

控制

串行控制端口 ........RS-232 9针D形插座

波特率与控制协议 ....9600，8位，1个停止位，无奇偶校验

接点闭合 ............RS-232 9针D形插座

级联闭合 ............RS-232 9孔D形插座

工作环境

电源  200 VAC~240 VAC， 50~60 Hz

温度/湿度  储存： -40~+70℃/10%~90%，非冷凝状态

工作： 0~+50℃/10%~90%，非冷凝状态

冷却 对流，无通风

安装规格

机架安装  可安装于19寸机柜

外壳类型  金属

外壳尺寸  4.1 cm 高 x 44 cm 宽 x 7.6 cm 深

产品重量  1.35 kg

RS232 控制指令

通道切换指令：

CA  20  ID  18  01  XX  AC

XX 为通道选择数据 01为一通道,02为2通道,03为3通道,04为4通道

锁面板指令：

CA  20  ID  21  02  01  01  AC 锁面板

CA  20  ID  21  02  02  01  AC 解锁面板

锁外置面板指令：

CA  20  ID  21  02  01  02  AC 锁外置面板

CA  20  ID  21  02  02  02  AC 解锁外置面板

ID 为设备地址号范围为00—FF，广播地址号为FE 。

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

Eastcato

HD41-USB42 VGA&USB 四路切换器