在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

目  录

- 产品按键端口说明……………………………………………………………………………..6

- 技术参数………………………………………………………………………………………..8

- 通讯协议………………………………………………………………………………………..9

3.1红外串口扩展协议……………………………………………………………………………..9

3.2 HDMI协议……………………………………………………………………………………..24

一.产品按键与端口说明

①  ②   ③  ④⑤  ⑥  ⑦⑧

①输出手动切换键       ②HDMI 输出指示灯    ③ HDMI输入指示灯

④HDMI输出指示灯     ⑤输出手动切换键      ⑥HDMI输入指示灯

⑦电源指示灯           ⑧重置按键

二.技术参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 型号 | HDMI中控主机 型号: EC-3200-SH |
| 电压（伏特） | 220V |
| 工作电流：（mA） | <1000mA |
| 端口参数 | 6个COM端口。 8个红外端口。 1个NET端口。 3个485通讯控制端口。 4个HDMI口输入 2 个HDMI口输出 2个莲花音频输出接口 1个光纤音频输出 |
| 机箱尺寸 | 483mm(长) ×268mm(深)×92mm(高) |

三.通讯协议

3.1红外串口扩展协议：

面板按键操作说明：   界面框架

3位数码管对应功能表：

| 功能项 | 第一位数码管 | 第二位数码管 | 第三位数码管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备ID设置 | 0 | 设备ID的十位数 | 设备ID的各位数 |
| IR对应设置 | 1~8 | 保存IR指令高位地址 | 保存IR指令低位地址 |
| 主从COM协议设置 | A~F | 波特率 | 校验方式 |

ID设置：

用STATUS+1按键调节到第二位和第三位数码管位显示红色灯时，长按STATUS SET按键至第三位数码管闪烁，再用VALE CHANEL/SAVE按键选择第二位或第三位数码管，然后按VALUE +1或VALUE -1按键加/减ID，调到需要的ID后，短按STATUS SET按键完成操作。

注：不能设置ID为01

设备串口协议设置：

当第一位数码管指示为A-F时COM口协议对应设置表：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二位 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 43000 | 56000 | 57600 | 115200 |
| 第三位 | 无校验 | 奇校验 | 偶校验 |  |  |  |  |  |  |  |

设置OTPUT1串口为9600，偶校验的方法：用STATUS+1按键调至数码管显示A30，长按STATUS SET按键至第三位数码管闪烁，用VALE CHANEL/SAVE按键选择第二位或第三位数码管，然后按VALUE +1或VALUE -1按键调节，调到A32后，短按STATUS SET按键完成操作。    其它协议见上表

IR学习设置：

学习IR1键值为18的方法：用STATUS+1按键调至数码管显示100 .，用VALE CHANEL/SAVE按键可在第二位和第三位数码管切换，用VALUE +1或VALUE -1按键调节至数码管显示118，然后长按STATUS SET按键至数码管熄灭，进入学习状态，对着设备接收头发送红外代码（2-4次），直到数码管点亮，长按VALE CHANEL/SAVE按键直到IR KEY灯点亮。    其它地址和端口类同

IR指令发送：

发送IR1地址为18的红外代码方法：用STATUS+1按键调至数码管显示100 .，用VALE CHANEL/SAVE按键可在第二位和第三位数码管切换，用VALUE +1或VALUE -1按键调节至数码管显示118，IR key灯点亮表示18键值已有代码，然后用IR KEY SEND按键发送。    其它地址和端口类同

IR指令的编辑：

将IR1端口键值为00的红外码复制到IR3端口键值为01上的方法：用STATUS+1按键调至数码管显示100，IR key灯点亮，长按STATUS SET按键至数码管熄灭，然后长按IR KEY SEND按键2秒松开后IR Butten灯点亮（如果松开按键后灯不亮，可重复上述操作），用STATUS+1按键调至数码管显示300，在用VALUE +1或VALUE -1按键调节至数码管显示301（如果IR key灯亮表示此键值先前有代码），长按VALE CHANEL/SAVE按键至数码管闪烁一下后松开（如果此键值先前没有代码则IR key灯点亮）。

协议构造：

1.上位机主控COM口的通讯格式

可由软件进行设置，设置范围为：

波特率：1200bps-115200bps；数据位：8；停止位：1；校验方式：无/奇/偶校验。

RS485主控口出厂默认协议：波特率-9600；数据位：8；停止位：1；校验方式：无

2. 下位机扩展COM口的通讯格式

可由软件进行设置，设置范围为

波特率：300bps-115200 bps；数据位：8；停止位：1；校验方式：无/奇/偶校验。

3. 协议格式

通讯指令由：CA＋20＋ID＋CMD＋DATA＋CKS组成。

ID字段为设备标示字节(	不能设置为01)；

DATA字段根据不同的命令由多个字节组成；

CMD为命令字节，其值由具体指令决定；

CKS为命令校验字节由起始符字节CA累加至校验和字节的前一字节，再将累加结果取反，便得到校验和值，也可用AC代替。

通讯协议：控制指令

下行通讯数据转发指令

指令格式

CA 20 (ID) 18 (LENGHT) (COM) (DATA) AC

备注：数据均为16进制发送

ID：执行指令的设备ID；

LENGHT：转发数据长度+1（即转发10个字节此字节应为0B）；

COM：指定转发数据的下位机扩展COM口字节

字节定义为：COM1发送取值0A、COM2发送取值0B、COM3发送取值0C、COM4发送取值0D、COM5发送取值0E、COM6发送取值0F；

DATA：需要转发的下行数据；

例：

发送指令：CA 20 02 18 07 0A 11 22 33 44 55 66 AC

指令表示：通过ID为02 控制设备的扩展端口1发送一组十六进制数据  “11 22 33 44 55 66”

上行通讯数据反馈指令

指令格式

CA B0 FF (LENGHT) (ID) (COM) (DATA) AC

备注：数据均为16进制发送

ID：反馈数据的设备ID；

LENGHT：反馈数据长度+2；

COM：反馈数据的下位机扩展COM口字节

字节定义为：第0位为COM1，第1位为COM2，第2位为COM3，第3位为COM4。为1值时表示端口选中，否则为0值。例如：COM1反馈，值为01；COM2反馈，值为02；COM3反馈，值为04；COM4反馈，值为08

DATA：反馈的上行数据；

例：从ID为02 控制设备的扩展COM口1发送一组十六进制数据  “11 22 33 44 55 66”

那么通过主控口就会转发如下指令：

CA B0 FF 08 02 01 11 22 33 44 55 66 AC

通讯协议：控制指令

下位机扩展端口数据反馈允许/禁止指令

指令格式

CA 20 (ID) C7 04 02 (DATA1) (DATA2) (DATA3) AC

备注：数据均为16进制发送

ID：执行指令的设备ID；

DATA1：指令设置数据1，为00表示开启扩展端口COM1~COM4的数据上行反馈功能，为FF则为禁止；

DATA2：指令设置数据2，为00表示开启扩展端口COM5的数据上行反馈功能，为FF则为禁止；

DATA3：指令设置数据3，为00表示开启扩展端口COM6的数据上行反馈功能，为FF则为禁止；

例如：

禁止ID为02的扩展端口COM1，COM2,COM3,COM4,COM5,COM6的数据上行反馈功能代码：

CA  20  02  C7  04  02  FF  FF  FF  AC

开启ID为01的扩展端口COM1，COM2,COM3,COM4,COM5,COM6的数据上行反馈功能代码：

CA  20  02  C7  04  02  00  00  00  AC

通讯协议：控制指令

IR发送协议：

指令格式

CA 20 (ID) 31 02 port Add AC

备注：数据均为16进制发送

ID：执行指令的设备ID；

Port:执行指令的设备对应IR发送端口；IR1出取值01、IR2出取值02、IR3出取值03、IR4出取值04、IR5出取值05、IR6出取值06、IR7出取值07、IR8出取值08；

Add：执行指令的设备对应发送IR保存键值；

例：发送设备ID为02的IR1键值为18的指令：CA 20 02 31 02 01 18 AC

例：发送设备ID为02的IR2键值为01的指令：CA 20 02 31 02 02 01 AC

例：发送设备ID为02的IR3键值为05的指令：CA 20 02 31 02 03 05 AC

例：发送设备ID为02的IR8键值为08的指令：CA 20 02 31 02 08 08 AC

# 调试步骤

电脑通过主机A总线连接到红外模块,

打开主机编辑软件IrRs232Manage.exe

第一步：软件连接上设备。调好串口、ID后，点击获取参数按钮，看是否连接成功。

第二步：根据现场串口设备，更改扩展接口的参数。确认无误后，点击设置参数按钮，保存设置。

第三步：串口调试（中控控制码），点击功能测试按钮

例：上图为调试ID为02的设备，从0A扩展端口发出打开ID为01的继电器的第一个回路

的控制码（CA 20 01 18 02 01 01 AC）。

那么，中控编程的时候，需要发的控制码为：CA 20 02 18 09 0A CA 20 01 18 02 01 01 AC AC

第四步：调试红外（学习、下载、加载），点击红外管理按钮。

3.2 HDMI协议：

HDMI红外码出厂已经设置，存储在红外串口扩展器的第八通道的91-99地址。

注：（若地址的红外码更改或移除，HDMI无法控制）

对应表 如下：

91-A1    A通道输出1口输入        95-B1   B通道输出1口输入

92-A2    A通道输出2口输入        96-B2   B通道输出2口输入

93-A3    A通道输出3口输入        97-B3   B通道输出3口输入

94-A4    A通道输出4口输入        98-B4   B通道输出4口输入

99-静音

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 长度 | 通道 | 数据 | 循环发送次数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | 02 | 31 | 03 | 08 | 5B | 01 | AC |

例如：A通道输出1口输入     CA 20 02 31 03 08 5B 01 AC

解析：  02模块地址  03 长度  08 通道    5B （ 十六进制  91）

# Text boxes

影音集成中控

EC-3200-SH 使用说明书

重要安全说明

红外学习与LED显示屏

红外串口控制面板

光纤音频输出

主机A总线

主机B线总

主机H总线

主机复位键

220电源输入

HDMI输入端口

HDMI输出 A、B

莲花接口音频输出

网络控制端口

1-8组红外口

ID界面

ID显示界面

ID设置界面

IR界面

COM界面

IR操作界面

IR学习界面

COM设置界面

短按状态设置键或60秒延时

长按状态设置键

短按状态设置键或学习完成或60秒延时

长按状态设置键

短按状态设置键或60秒延时

长按状态设置键

COM显示界面

短按状态位加键

短按状态位减键

短按状态位减键

短按状态位加键