在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

综合介绍

- 应用															  6

- 频晌图															  7

- 参数															  8

- 元件尺寸													     9

应用：

减少各种由于设备之间的互连而产生的各种噪音现象，可对输入输出设备进行物理隔离，可实现接口之间平衡信号和非平衡信号的转换，有效解决设备的电磁兼容问题。

特性：

由于采用了专用磁芯和特殊的绕制方法，将谐波失真降到最低；内部特有的静电屏蔽层使器件具有很高的噪声共模抑制比，全封闭式的金属屏蔽罩封装也使得外部干扰减到最低

后背图：

脚号说明：	1脚		地

2脚		＋

3脚		—

频晌图:

| 参数: |
| --- |
| DIMENSIONS（尺寸） | H44mmxW483mmxD148mm |
| INPUT HUMBER（输入通道数） | 8 |
| OUTPUT HUMBER（输出通道数） | 8 |
| RATIO（输入输出比） | 1:1 |
| MAXIMUM LEVEL（最大输入电平） 0.5 % THD at 50 Hz | +12.5 dBu |
| DISTORTION （失真）at 50 Hz (40 ohm source) | 0.1% at +6.5 dBu |
| INSERTION LOSS（信号传输损耗） 7k5 ohm source 10k ohms load | 0.75 dBu |
| FREQUENCY RESPONSE（频响） | +/- 0.5 dB 50 Hz to 20 kHz |
| INPUT/OUTPUT BALANCE （平衡输入输出）at 15kHz | >50 dB |

元件尺寸：

联系我们

销售 与 咨 询： 电话：+86020-82363616/82356626/82357723/82356828/82356338

传真：+86020-82356838

网址：http://www.eastcato.com/

免责声明

未经凯图公司许可，不得复制，传输本说明文档的任何部分或将其保存于可检索的系统中。凯图公司保留随时变更说明文档内容之权而无需事先通知，本说明文档的插图和截图与实际设备可能略有不同，凯图公司已尽一切努力以保证本说明文档的准确与完整，然而，若有发现存在任何错误或遗漏，请与凯图公司技术部联系。尽管如上所述，凯图公司对因错误操作本产品而导致的任何损害概不负责。

这份文档是由广州凯图电子科技有限公司技术部编写

并行使拥有权和最终解析权

# Text boxes

两通道高保真音频隔离器

AT-8 使用说明书

重要安全说明

目      录