在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

目  录

产品图片……………………………………………………………………………………………..6

产品特性及参数规格………………………………………………………………………………..7

面板按键操作说明…………………………………………………………………………………..8

产品协议……………………………………………………………………………………………..10

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、4路CMOS后沿调光输出单元； 二、每个回路最大输出2A，设备最大总输出8A； 三、每个回路具有手动按钮开关； 四、免接线式侧边弱电总线接触连接，稳定、可靠、免去连接弱电控制线的麻烦； 五、每个模块最多可设置10个独立的场景模式； 六、具有回路端口上电时端口开关状态设定功能； 七、ID号可通过面板按键设定，平时为不显示，需 要时可触发显示； 八、开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作； 九、具有短路、过热保护，有效防止过载、短路损坏模块的现象出现； 十、通用的电工产品接线方式，上进下出，安全可靠，简单易明； 十一、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 十二、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 十三、8个模数宽度（一个模数宽度=18mm）。 | 受控回路 4路CMOS后沿调光 |
|  | 回路负载（阻性） 2A |
|  | 最大总输出 8A |
|  | 输入电压 AC 220V，50Hz |
|  | 供电电压 DC 24V |
|  | 静功率消耗 0.384W （16mA） |
|  | 最大功耗 0.384W （16mA） |
|  | 控制端口 EC-NET总线A |
|  | 散热方式 自然散热 |
|  | 运行温度/湿度 -10 -70 ℃ / 20% -93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -0 -50 ℃ / 20% -93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 82mm×67mm×141mm （八模数宽度） |

面板按键操作说明

- “SET”按键

- 功能①：“短按”触发显示ID和调光通道值；（按键不操作20秒后数码管进入待机状态）

- 功能②：在显示模块ID的状态下设置ID “长按”两秒释放数码管闪烁进入ID有效位设置，再“短按”为选择ID数值（个位数与十位数设置方法一样），选择好预设的ID“长按”两秒可退出设置；（如果进入ID设置十秒钟内不操作按键系统默认为选择当前ID退出设置）

- “▲”按键第一次“短按”为显示当前通道调光值，再次“短按”为当前通道调光灯开，“长按”为当前通道调光绝对值递增；

- “▼”按键第一次“短按”为显示当前通道调光值，再次“短按”为当前通道调光灯关，“长按”为当前通道调光绝对值递减；

接线图

警告：

- 带电安装开关模块，可能会造成人身伤害；

- 所带负载不要超过设备本身极限，可能引起产品损坏或人身伤害；

- 严格按照接线图正确接线，错误接线可能引起产品损坏或人身伤害；

- 切勿将水泥浆、金属颗粒等杂物掉入开关模块内，会引起开关模块损坏；

DB0402AA产品协议

1.通讯参数:

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.ID设置:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C0 | 01 + ID | AC |

举例：模块ID-01改为10指令：CA 20 01 C0 01 10 AC

正确反馈：CA 90 FF A6

3.调光端口开/关/取反指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 + port(1~4) + 00关/01开/02取反 | AC |

注：开状态指上次打开的亮度值；如上次打开最大亮度值为30，下次发送18命令时最大亮度为30；

举例：模块ID-01端口01取反：CA 20 01 18 02 01 02 AC

反馈格式： CA B0 01 04 01 01 01 01 AC

解析： 04：是反馈数据长度，后面是模块的4个端口；

01：4个端口反馈端口之一，00表示端口关，01表示端口开；

4.调光端口亮度相对增加指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 30 | 03 + port(1~4) + 相对值 + 渐变值 | AC |

注：渐变值0-FF，值越小执行速度越快，值越大执行速度越慢；

举例：模块ID-02端口01亮度加10渐变值06指令：CA 20 02 30 03 01 0A 06 AC

反馈格式： CA B0 02 04 8A E3 80 80 AC

反馈解析：8A E3 80 80（-80）表示4个端口亮度值0A 63 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（8A-80=0A），数码管显示：10（0A：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（E3-80=63），数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

5.调光端口亮度相对递减指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 31 | 03 + port(1~4) + 相对值 + 渐变值 | AC |

举例：模块ID-02端口01亮度减10渐变值06指令：CA 20 02 31 03 01 0A 06 AC

反馈格式： CA B0 02 04 80 E3 80 80 AC

反馈解析：80 E3 80 80（-80）表示4个端口亮度值00 63 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（80-80=00），数码管显示：00（00：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（E3-80=63），数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（E3-80=63）16进制，数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

6.调光端口亮度单键循环指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 33 | 03 +port(1~4)+渐变值+方向（00向下01向上02反转） | AC |

举例：模块ID-02端口01渐变值06反转指令：CA 20 02 33 03 01 06 02 AC

7.调光端口停止调光指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 34 | 01 + port(1~4) | AC |

举例：模块ID-02端口02停止指令：CA 20 02 34 01 02 AC

反馈格式： CA B0 02 04 A0 B2 80 80 AC

反馈解析：A0 B2 80 80（-80）表示4个端口亮度值20 32 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（A0-80=20），数码管显示：32（20：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（B2-80=32），数码管显示：50（32：16进制转换为10进制）；

8.调光端口绝对亮度值指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 32 | 03 + port(1~4) + 相对值 + 渐变值 | AC |

举例：模块ID-02端口01觉对亮度20渐变6指令：CA 20 02 32 03 01 14 06 AC

反馈格式： CA B0 02 04 94 B2 80 80 AC

反馈解析：94 B2 80 80（-80）表示4个端口亮度值14 32 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（94-80=14），数码管显示：20（14：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（B2-80=32），数码管显示：50（32：16进制转换为10进制）；

9.调光端口亮度值查询:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 20 | 01 + 01 | AC |

举例：模块ID-02查询指令：CA 20 02 20 01 01 AC

反馈格式： CA B0 02 04 94 A4 80 80 AC

反馈解析：94 A4 80 80（-80）表示4个端口亮度值14 24 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（94-80=14），数码管显示：20（14：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（A4-80=24），数码管显示：36（24：16进制转换为10进制）；

10.调光端口状态查询:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 21 | 01 + port(1~4) | AC |

举例：模块ID-02查询指令：CA 20 02 21 01 01 AC

反馈格式： CA B0 02 04 01 01 01 01 AC

反馈解析： 04：是反馈数据长度；

11.开机状态设置：

断电后全关状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 18 | 01 | 00 | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  18  01  00  AC

断电前调光状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CC | 04 | 00 | 18 | 01 | 01 | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  18  01  01  AC

12.场景指令:

场景保存

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 35 | 01 + 保存通道（0~9） | AC |

正确反馈：CA 90 FF A6

场景调用

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 36 | 01 + 保存通道（0~9） | AC |

正确反馈：CA 90 FF A6

# Text boxes

导轨式调光模块

DB0402AA 使用说明书

重要安全说明