在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

目  录

产品图片……………………………………………………………………………………………..6

产品特性及参数规格………………………………………………………………………………..7

产品协议……………………………………………………………………………………………..8

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、4路继电器，4路0-10V直流调光输出单元； 二、继电器每个回路最大20A，调光每个回路最大输出40mA； 三、每个回路具有手动应急开关按钮； 四、导轨汇流排总线连接，稳定、可靠、免去连接弱电控制 线麻烦； 五、每个模块最多可设置10个独立的场景模式； 六、提供每回路延时操作功能，延时时间0秒-15小时； 七、具有回路端口上电时端口开关状态设定功能； 八、通用的电工产品接线方式，上进下出，安全可靠，简单 易明； 九、ID号可通过面板按键设定，平时为不显示，需要时可触 发显示； 十、开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作； 十一、具有短路过热保护，有效防止过载、短路现象出现； 十二、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 十三、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 十四、8个模数宽度（一个模数宽度=18mm）。 | 受控回路 四路继电器，四路0-10直流 电平输出 |
|  | 回路最大输出 继电器最大输出20A 0-10V最大输出20mA |
|  | 供电电压（阻性） DC 24V（导轨汇流排方式 输入）AC 250V |
|  | 每回路延时操作时间 0秒-15小时 |
|  | 继电器寿命 大于60，000次 |
|  | 静功率消耗 0.33W （14mA） |
|  | 最大功耗 0.84W （35mA） |
|  | 控制端口 EC－NET总线A（导轨汇流 排方式输入） |
|  | 安装方式 DIN EN 50022标准导轨 安装 |
|  | 运行温度/湿度 -10 -70 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -20 -85 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 82mm×65mm×141mm （八模数宽度） |

DA0410AA产品协议

1.通讯参数:

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.ID设置:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | C0 | 01 + ID | AC |

3.继电器端口开/关/取反指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 18 | 02 + port(1~4) + 00关/01开/02取反 | AC |

反馈广播无反馈

反馈格式：

| 起始符 | 命令1 | ID | 端口 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | xx | port | 00关/01开 | XX |

4.调光端口开/关/取反指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 18 | 02 + port(5~8) + 00关/01开/02取反 | AC |

注：这里开状态指上次打开的亮度值状态，如上次打开最大亮度值为30，这次发送代码时最大亮度为30；

反馈格式：

| 起始符 | 命令1 | ID | 端口 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | xx | port | 00关/01开 | XX |

5.调光端口亮度相对增加指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 30 | 03 + port(5~8) + 相对值 + 渐变值 | AC |

例如：调光端口5相对加10 渐变9:  CA 20 FE 30 03 05 0A 09 AC

注:当关状态时候调光 0为基准加后值小于低阀值则按低阀值 无反馈

6.调光端口亮度相对递减指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 31 | 03 + port(5~8) + 相对值 + 渐变值 | AC |

例如：调光端口5相对减10 渐变9 :  CA 20 FE 31 03 05 0A 09 AC

注:减后小于低阀值则关闭 无反馈

7.调光端口亮度单键循环指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 33 | 03 +port(5~8) +渐变值 +方向（00向下01向上02反转） | AC |

例如：调光端口5循环调光 渐变9 反转循环02：CA 20 FE 33 03 05 09 02 AC

8.调光端口停止调光指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 34 | 01 + port(5~8) | AC |

例如：调光端口5 停止：CA 20 FE 34 01 05 AC

反馈：CA 90 FF A6

9.调光端口绝对亮度值指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 32 | 03 + port(5~8) + 相对值 + 渐变值 | AC |

例如：调光端口5绝对亮度20 渐变9：CA 20 FE 32 03 05 14 09 AC

反馈：CA 90 FF A6

10.调光端口状态查询:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 20 | 01 + 00 | AC |

例如：CA 20 FE 20 01 01 AC

反馈：CA B0 FF 01 0F AC      0F表示全开（bit0~3 每位表示一个端口）

11.调光端口亮度数值查询:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 21 | 01 + port（5~8） | AC |

例如：CA 20 FE 21 01 05 AC

反馈：CA  B0  ID  02  port  调光值  AC

12.场景指令:

场景保存

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 35 | 01 + 保存通道（0~15） | AC |

命令只保存调光状态 不覆盖场景有效端口

场景调用

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 36 | 01 + 保存通道（0~15） | AC |

13.读版本号:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | BB | 01 + 01 | AC |

# Text boxes

导轨式路调光模块

DA0410AA 使用说明书

重要安全说明