在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

目  录

产品图片……………………………………………………………………………………………..6

产品特性及参数规格………………………………………………………………………………..7

产品协议……………………………………………………………………………………………..8

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、2路外挂式（前斩波）调光输出单元； 二、每个回路最大输出10A； 三、每个回路具有手动按钮开关； 四、EC－NET总线A、232连接，稳定、可靠； 五、每个模块最多可设置10个独立的场景模式； 六、ID号可通过面板按键设定，平时为不显示，需要时 可触发显示； 七、调光状态可通过面板显示，并可通过面板按键进行 调光操作； 八、100级调光，可根据灯具的亮度曲线设定每级的亮度， 达到真正的亮度线性； 九、具有短路过热保护，有效防止过载、短路现象出现； 十、外壳全铝设计； 十一、安装方式有入墙式和挂墙式，灵活方便。 | 受控回路 2路前斩波调光 |
|  | 单路最大负载 10A |
|  | 设备最大总负载 4400W |
|  | 供电电压 AC 220V |
|  | 静功率消耗 0.2W |
|  | 最大功耗 0.25W |
|  | 控制端口 1路EC－NET总线A ， 1路RS232 |
|  | 安装方式 入墙式和挂墙式 |
|  | 运行温度/湿度 -10-70 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -20-85 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 250mm×124.5mm×77mm |

DF0210BA产品协议

1.通讯参数

1路RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

1路RS232通讯接口   TXD（发送）  RXD（接收）   GND（地）

- ID取值为模块LED显示数值，当ID=FE时，为广播ID，即可控制任何模块

- CK是校验和，也可用AC代替,  例如：开启ID=01的键盘代码为：CA 20 01 CF 01 01 CK

CK计算公式：CK=FF-(CA+20+01+CF+01+01)=43

2.调光模块亮度值设置操作指令

| 起始符 | 命令1 | 设备ID | 命令2 | 数据长度字节 | 端口字节 | 端口执行字节 | 亮度渐变参数字节 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | ID | 18 | 03 | XX | XX | XX | CK/AC |

设    备   ID：即设备LED显示的数值       端 口 字节：对应要操作的调光模块端口，01为1端口；

端口执行字节： 取值为 范围00~64 ：亮度0% - 100%；          取值为FF时：开操作（上次保存状态）；

取值为FE时：状态取反操作；                取值为FD时：表示循环调光操作；

取值为FC时：循环调光停止操作；

取值为FB时：亮度百分比在原有基础上加一操作；取值为EB时：亮度自动增加至100

取值为FA时：表示亮度百分比在原有基础上减一操作；取值为EA时：亮度自动减至0

亮度渐变参数字节：亮度每变化1% 的时间间隔参数，时间间隔=亮度渐变参数字节×10ms

例如：将ID=01的模块立即调至最亮的代码：CA 20 01 18 03 01 64 00 AC

例如：将ID=01的模块立即调至熄灭的代码：CA 20 01 18 03 01 00 00 AC

例如：将ID=01的模块做取反动作的代码：CA 20 01 18 03 01 FE 00 AC

例如：将ID=01的模块做循环调光的代码：CA 20 01 18 03 01 FD 00 AC

例如：将ID=01的模块每10ms变化1%调至100%的代码：CA 20 01 18 03 01 64 01 AC

例如：将ID=01的模块每50ms变化1%调至  50%的代码：CA 20 01 18 03 01 32 05 AC

例如：将ID=01的模块每80ms变化1%调至  30%的代码：CA 20 01 18 03 01 1E 08 AC

3.调光模块亮度相对值设置操作指令

| 起始符 | 命令1 | 设备ID | 命令2 | 数据长度字节 | 端口字节 | 端口相对变化值 | 亮度渐变参数字节 | 增减参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | ID | 1D | 04 | XX | XX | XX | XX | CK |

设    备   ID：即设备LED显示的数值

端 口 字节：对应要操作的调光模块端口，01为1端口，02为2端口；

端口相对变化值：每次操作的变化幅度值

亮度渐变参数字节：亮度每变化1% 的时间间隔参数，时间间隔=亮度渐变参数字节×10ms

增减参数：00表示减，01表示增

例如：将通道1，ID=01的模块每次操作增加5%亮度的代码：CA 20 01 1D 04 01 05 02 01 AC

例如：将通道1，ID=01的模块每次操作减小5%亮度的代码：CA 20 01 1D 04 01 05 02 00 AC

4.状态查询指令

例如:查询DB0210BA调光模块ID=01状态发送代码：CA 00 01 1B AC模块返回如下：

状态一：端口一 0%亮度设备返回代码：CA B0 FF 01 00 85；

状态二：端口一50%亮度设备返回代码：CA BO FF 01 32 53；

状态三：端口一100%亮度设备返回代码：CA BO FF 01 64 21；

5.状态调用/保存指令 —— 单模块保存情景

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 调用/保存 | 命令3 | 端口有效字节 | 端口预设值字节 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | ID | XX | 02 | XX | XX | CK |

模   块   ID：即设备LED显示的数值；

保存调用指令：取值1A为调用状态，取值19为保存状态；

端口有效字节：端口一有效取值01，端口二有效取值02，端口一和二同时有效取值03；

端口预设值字节：  01 ：预设1       02 ：预设2        03 ：预设3         04 ：预设4

05 ：预设5       06 ：预设6        07：预设7          08：预设8

例：将现状态保存预设1代码（模块ID=01、只针对端口1）：CA  20  01  19  02  01  01  AC

将现状态保存预设2代码（模块ID=01、只针对端口2）：CA  20  01  19  02  02  02  AC

将现状态保存预设3代码（模块ID=01、针对端口1和端口2）：CA  20  01  19  02  03  03  AC

调用预设1代码（模块ID=01、只针对端口1）：CA  20  01  1A  02  01  01  AC

调用预设2代码（模块ID=01、只针对端口2）：CA  20  01  1A  02  02  02  AC

调用预设3代码（模块ID=01、针对端口1和端口2）：CA  20  01  1A  02  03  03  AC

6.ID显示/隐藏指令（DIN导轨式调光模块专用指令）

例：开启ID=01模块的LCD显示屏代码：CA  20  01  1C  01  01  AC

关闭ID=01模块的LCD显示屏代码：CA  20  01  1C  01  00  AC

# Text boxes

外挂式调光模块

DF0210BA 使用说明书

重要安全说明