在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

目  录

产品图片……………………………………………………………………………………………..6

产品特性及参数规格………………………………………………………………………………..7

产品协议……………………………………………………………………………………………..8

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、4路继电器开关输出单元； 二、每个回路最大输出10A； 三、每个回路具有手动按钮开关； 四、导轨汇流排总线连接，稳定、可靠、免去连接弱电控制线 麻烦； 五、每个模块最多可设置10个独立的场景模式； 六、提供每回路延时操作功能，延时时间0秒-15小时； 七、具有回路端口上电时端口开关状态设定功能； 八、通用的电工产品接线方式，上进下出，安全可靠，简单 易明； 九、ID号可通过面板按键设定，平时为不显示，需要时可触发 显示； 十、开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作； 十一、具有继电器防打火电路，有效防止继电器触点烧死现象； 十二、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 十三、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 十四、4个模数宽度（一个模数宽度=18mm）。 | 受控回路 4路，10A |
|  | 回路开关负载(阻性) 10A AC 250V |
|  | 最大切换电流 10A |
|  | 每回路延时操作时间 0秒-15小时 |
|  | 继电器寿命 大于60,000次 |
|  | 供电电压 DC 24V（导轨汇流排方式 输入） |
|  | 静功率消耗 0.16W （6.8mA） |
|  | 最大功耗 0.75W （31.5mA） |
|  | 控制端口 EC－NET总线A（导轨汇流 排方式输入） |
|  | 安装方式 DIN EN 50022标准 导轨安装 |
|  | 运行温度/湿度 -10-70 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -0-50 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 82mm×65mm×72mm （四模数宽度） |

SR0410AA产品协议

1.通讯参数:

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.开关协议:

| CA | 20 | FE | 18 | 02 | 01 | 01 | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据长度 | 端口 | 状态 | 校验和 |

正确接收反馈格式：（仅适用设备ID或设备设置通道）

| 起始符 | 命令1 | ID | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 90 | FF（总线控制设备接收通道） |  | A6 |

错误接收反馈格式：（仅适用设备ID或设备设置通道）

| 起始符 | 命令1 | ID | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 80 | FF（总线控制设备接收通道） |  | B6 |

注解:FE是广播ID,16进制显示, 在单独控制时按照模块数码管显示的ID进行操作；

端口：是指模块的开关通道,最多4路端口；

状态：01是开,00是关,02是取反；

例如:1.继电器1端口2关:  CA  20  01  18  02  02  00  AC

2.继电器8端口4开:  CA  20  08  18  02  04  01  AC

3.状态查询:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx（设备ID或通信用特殊通道） | 20 | 01 + 01 | AC |

反馈格式：

| 起始符 | 命令1 | ID | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | FF（总线控制设备接收通道） | 01+ 端口状态字节 | xx |

端口状态字节：

用以指明端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8。位值为1时表示开启对应的端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

# Text boxes

导轨式4路10A开关模块

SR0410AA 使用说明书

重要安全说明