在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

目  录

产品图片……………………………………………………………………………………………..6

产品特性及参数规格………………………………………………………………………………..7

拨码开关设置………………………………………………………………………………………..8

诠释…………………………………………………………………………………………………..9

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| TTL电平和干接点信号输入 检测； 二、TTL电平和LED指示灯信号输出； 三、通信接口：RS-485； 四、可用于机械按键，传感器触发 开关的识别及状态反馈； 五、8位拨码设定ID号； 体积小巧，非常适合86盒内隐 藏式安装。 | 型号 | IO0404FB |
| NG | 名称 | 4路IO输入4路IO输出模块 |
|  | 总线 | RS-485 |
|  | 输入TTL电平、 或干接点 | 4 |
|  | 输出TTL电平、 或LED指示灯 | 4 |

拨码开关设置

注释：

G-模块供电DC 24V“–极”接触点；

24V-模块供电DC 24V“+ 极”接触点；

A-模块RS485总线信号“A +”接触点；

B-模块RS485总线信号“B–”接触点；

后面2个端子是预留位，暂时未定义；

注：G是“GND”地，GND是直通的

1~4是IO输入信号，与G短路就能触发指令

指令发送有2种形式：1.通过拨码改变发送数据（直接通过改变ID的形式发送不同代码）

如ID为01，G与1短路发送指令如下：

CA 20 FE C1 04 03 01 00 01 AC

如ID为02，G与4短路发送指令如下：

CA 20 FE C1 04 03 04 00 02 AC

2.填写固定发送指令

需要通过软件修改模块发码数据（建议将发码数据给厂家，可帮您设置好）

5~8是IO输出信号，输出3.3V电压

EEPROM地址定义：

0x00 :    ID地址设置位

0x21:    IO1到IO4 输入输出方式控制位。0为输入方式，1为输出方式

0x22:    IO5到IO8 输入输出方式控制位。0为输入方式，1为输出方式

输入方式: 外部按键控制模块发码方式.(若有其中4路IO用作输出方式则只有另外4路IO可用作IO输入)

输出方式: 主机发码控制模块8路IO方式.(若有其中4路IO用作输入方式则只有另外4路IO可用作IO输出)

# Text boxes

8路IO输入输出模块

IO0404FB 使用说明书

重要安全说明

拨码开关

右图ID 02

1.拨码开关拨上为有效，拨下无效；

2.7、8位一般为拨上状态（如图所示）；

3.第一位对应ID 01，第二位对应ID 02，第三位对应ID 03，第四位对应ID 04， 从1-6位（低到高）以此类推

4.例：ID 10将拨码开关第2位跟第4位拨上（ID2+ID8=ID10）

ID15将拨码开关第1、2、3、4拨上（ID1+ID2+ID4+ID8=ID15）