综合介绍

- 功能特性															 1

- 特性参数															 2

- 工业标准															 3

产品说明

- 结构与连接													       4

- 产品注意事项											          7

通讯协议

- 协议结构													       8

- 控制指令												          9

使用说明

- 软件使用说明                                             18

- 网络参数设置说明 								               21

综合介绍：功能特性

- 提供16个电源开关通道，16路通道开关状态可由面板显示；

- 1-4回路带单相通用型滤波器；单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为38A；

- 可通过面板一键（ON/OFF）开关，时序开启/关闭1-16通道，实现时序功能；

- 可通过面板锁方式，锁闭和解锁面板按键；

- 提供RS232输入接口，可连接电脑和中控系统；

- 提供RJ45网络输入接口，可连接局域网或外接广域网；

- 提供USB1.5A输出接口，可为手机/播放器等充电；

- 提供相邻端口互锁功能，可用于控制投影升降幕、升降架以及电动窗帘等设备升降和开闭；

- 提供延时操作功能，延时时间可长达15小时；

- 19寸标准机柜2U设计。

综合介绍：特性参数

综合介绍：工业标准

IPCS系列电源控制器，就其整体设计，包括线路板，电子元件等，并经过耐久性，高温环境，震荡，过载等多项实验室严格测试，完全符合CE和3C工业电子设备要求，也符合工业电路安装安全规范。

产品说明：结构与联接

网络控制器前后面板及接口指示图

产品说明：结构与联接

RS232/RS485接口、RJ45网口控制图

产品说明：结构与联接

1.安装电源线可由右图显示，将螺丝及

挡板取下，然后接电源线；

产品说明：注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时请守以下事项：

- 为确保操作安全，应确保电源接地良好，务必将随机提供的电源接入线接入地线，确保设备的

1输入电源AC220V-50/60Hz的交流电；

2、为防止火灾或漏电不要将设备置于过冷或过热的地方；

3、设备受雨或受朝，阴雨朝湿天气或长时间不使用时，请关闭设备总电源；

4、设备不得遭受水滴或水溅，设备上不能放置诸如花屏一类的装液态物品；

5、控制设备的电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风以免温度过高而损坏机器；

6、非专业人士未经许可请不要试图拆开设备机箱，不要私自维护以免发生意外事故或加重设备的

1损坏程度；

7、安装、接线之前务必关掉电源总闸开关；

8、必须按照设备参数接入负载；

9、禁止超过设备的额定功率。

通讯协议：协议结构

- 串行端口的通讯格式

波特率：9600bps； 数据位：8； 停止位：1； 校验方式：无校验。

- 协议格式

IPCS通讯协议遵循EC-NET产品的通讯协议规范，通讯指令由：CA＋20＋FE＋CMD＋DATA＋CKS组成。DATA字段根据不同的命令由多个字节组成；CMD为命令字节，其值由具体指令决定；CKS为命令校验字节，由起始符字节CA累加至校验和字节的前一字节，再将累加结果取反便得到校验和值，最简单的方式直接用AC代替。

- 命令反馈格式

一般操作命令（非查询命令）的反馈有两种。

正确反馈：CA 90 FF A6；      错误反馈：CA 80 FF B6；

注：以上数据皆为16进制字节。

ID设置:（FE为广播ID）

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C0 | 01 + ID | AC |

举例：模块ID-02改为10指令：CA 20 02 C0 01 10 AC

1正确反馈：CA 90 FF AC

通讯协议：控制指令

指令集一（FE为广播ID，可对所有ID进行操作）

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） | 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口1开 | CA 20 FE 18 02 01 01 AC | 端口1关 | CA 20 FE 18 02 01 00 AC |
| 端口2开 | CA 20 FE 18 02 02 01 AC | 端口2关 | CA 20 FE 18 02 02 00 AC |
| 端口3开 | CA 20 FE 18 02 03 01 AC | 端口3关 | CA 20 FE 18 02 03 00 AC |
| 端口4开 | CA 20 FE 18 02 04 01 AC | 端口4关 | CA 20 FE 18 02 04 00 AC |
| 端口5开 | CA 20 FE 18 02 05 01 AC | 端口5关 | CA 20 FE 18 02 05 00 AC |
| 端口6开 | CA 20 FE 18 02 06 01 AC | 端口4关 | CA 20 FE 18 02 06 00 AC |
| 端口7开 | CA 20 FE 18 02 07 01 AC | 端口7关 | CA 20 FE 18 02 07 00 AC |
| 端口8开 | CA 20 FE 18 02 08 01 AC | 端口8关 | CA 20 FE 18 02 08 00 AC |
| 端口9开 | CA 20 FE 18 02 09 01 AC | 端口9关 | CA 20 FE 18 02 09 00 AC |
| 端口10开 | CA 20 FE 18 02 0A 01 AC | 端口10关 | CA 20 FE 18 02 0A 00 AC |
| 端口11开 | CA 20 FE 18 02 0B 01 AC | 端口11关 | CA 20 FE 18 02 0B 00 AC |
| 端口12开 | CA 20 FE 18 02 0C 01 AC | 端口12关 | CA 20 FE 18 02 0C 00 AC |

通讯协议：控制指令

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） | 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口13开 | CA 20 FE 18 02 0D 01 AC | 端口13关 | CA 20 FE 18 02 0D 00 AC |
| 端口14开 | CA 20 FE 18 02 0E 01 AC | 端口14关 | CA 20 FE 18 02 0E 00 AC |
| 端口15开 | CA 20 FE 18 02 0F 01 AC | 端口15关 | CA 20 FE 18 02 0F 00 AC |
| 端口16开 | CA 20 FE 18 02 10 01 AC | 端口16关 | CA 20 FE 18 02 10 00 AC |
| 端口时序全开 | CA 20 FE 19 05 FF FF FF FF 01 AC | 端口时序全关 | CA 20 FE 19 05 FF FF 00 00 02 AC |

指令集二

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- |
| 端口1/2互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 01 AC |
| 端口1/2解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口3/4互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 02 AC |
| 端口3/4解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |

通讯协议：控制指令

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- |
| 端口5/6互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 04 AC |
| 端口5/6解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口7/8互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 08 AC |
| 端口7/8解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口9/10互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 10 AC |
| 端口9/10解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口11/12互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 20 AC |
| 端口11/12解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口13/14互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 40 AC |
| 端口13/14解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口15/16互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 80 AC |
| 端口15/16解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 串口复位指令 | CA 20 FE C2 01 BB AC （初始化所有参数） |

通讯协议：控制指令

多端口操作指令（可设置延时操作）

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 19 | 05 | 端口有效字节1 | 端口有效字节2 | 端口状态字节1 | 端口状态字节2 | 延时参数字节 | AC |

端口有效字节：

用以指明设备的哪些端口进行操作，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示

对应端将根据端口状态操作字节的内容进行操作；为0时则表示对应端口保持原有状态。

注：转换为⼆进制确定你要操作的通道；如7F转为0111 1111代表1-7通道。

端口状态字节：

用以指明要达到的端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示开启对应的端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

注：转换为⼆进制确定通道开和关的状态；如04转换为0100表示开通道3。

延时参数字节：

延时参数仅⽤来控制多久以后执⾏这个开关动作。

注：多端⼝开关控制命令，⽆时序开启的概念，延时后它会控制通道快速同时启动或关闭。

通讯协议：控制指令

延时参数字节：

用以指明此指令的端口操作的延时时间，其延时时间请参考下面表格：

秒单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 立即 | 4A | 10秒 | 54 | 20秒 | 5E | 30秒 | 68 | 40秒 | 72 | 50秒 |
| 41 | 1秒 | 4B | 11秒 | 55 | 21秒 | 5F | 31秒 | 69 | 41秒 | 73 | 51秒 |
| 42 | 2秒 | 4C | 12秒 | 56 | 22秒 | 60 | 32秒 | 6A | 42秒 | 74 | 52秒 |
| 43 | 3秒 | 4D | 13秒 | 57 | 23秒 | 61 | 33秒 | 6B | 43秒 | 75 | 53秒 |
| 44 | 4秒 | 4E | 14秒 | 58 | 24秒 | 62 | 34秒 | 6C | 44秒 | 76 | 54秒 |
| 45 | 5秒 | 4F | 15秒 | 59 | 25秒 | 63 | 35秒 | 6D | 45秒 | 77 | 55秒 |
| 46 | 6秒 | 50 | 16秒 | 5A | 26秒 | 64 | 36秒 | 6E | 46秒 | 78 | 56秒 |
| 47 | 7秒 | 51 | 17秒 | 5B | 27秒 | 65 | 37秒 | 6F | 47秒 | 79 | 57秒 |
| 48 | 8秒 | 52 | 18秒 | 5C | 28秒 | 66 | 38秒 | 70 | 48秒 | 7A | 58秒 |
| 49 | 9秒 | 53 | 19秒 | 5D | 29秒 | 67 | 39秒 | 71 | 49秒 | 7B | 59秒 |

通讯协议：控制指令

分钟单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 立即 | 8A | 10分 | 94 | 20分 | 9E | 30分 | A8 | 40分 | B2 | 50分 |
| 81 | 1分 | 8B | 11分 | 95 | 21分 | 9F | 31分 | A9 | 41分 | B3 | 51分 |
| 82 | 2分 | 8C | 12分 | 96 | 22分 | A0 | 32分 | AA | 42分 | B4 | 52分 |
| 83 | 3分 | 8D | 13分 | 97 | 23分 | A1 | 33分 | AB | 43分 | B5 | 53分 |
| 84 | 4分 | 8E | 14分 | 98 | 24分 | A2 | 34分 | AC | 44分 | B6 | 54分 |
| 85 | 5分 | 8F | 15分 | 99 | 25分 | A3 | 35分 | AD | 45分 | B7 | 55分 |
| 86 | 6分 | 90 | 16分 | 9A | 26分 | A4 | 36分 | AE | 46分 | B8 | 56分 |
| 87 | 7分 | 91 | 17分 | 9B | 27分 | A5 | 37分 | AF | 47分 | B9 | 57分 |
| 88 | 8分 | 92 | 18分 | 9C | 28分 | A6 | 38分 | B0 | 48分 | BA | 58分 |
| 89 | 9分 | 93 | 19分 | 9D | 29分 | A7 | 39分 | B1 | 49分 | BB | 59分 |

通讯协议：控制指令

小时单位定时：

| 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1小时 | C4 | 4小时 | C7 | 7小时 | CA | 10小时 | CD | 13小时 |
| C2 | 2小时 | C5 | 5小时 | C8 | 8小时 | CB | 11小时 | CE | 14小时 |
| C3 | 3小时 | C6 | 6小时 | C9 | 9小时 | CC | 12小时 | CF | 15小时 |

举例：

| 多端口操作实例 | 16进制内容 |
| --- | --- |
| 端口1、3、5开，2、4关，立即执行 | CA 20 FE 19 05 1F 00 15 00 00 AC |
| 端口1-7开启，定时15秒后执行 | CA 20 FE 19 05 7F 00 7F 00 4F AC |
| 端口1-8同时关闭，定时10分钟后执行 | CA 20 FE 19 05 FF 00 00 00 8A AC |
| 端口9-16同时开启，定时1秒后执行 | CA 20 FE 19 05 00 FF 00 FF 41 AC |

注：多端口操作指令中有端口有效字节跟端口状态字节说明；

通讯协议：控制指令

断电前状态设置：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | FF | AC |

固定格式：CA 20 FE CC 04 00 15 01 FF AC

断电自定义设置：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 端口状态字节1 | 端口状态字节2 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 05 | 00 | 11 | 02 | FF | 00 | AC |

举例：设置设备端口1、2、3、4每次上电开启指令：

首先发送解除断电前状态指令：CA 20 FE CC 04 00 15 01 00 AC

然后发送设备自定义状态指令：CA 20 FE CC 05 00 11 02 0F 00 AC

端口状态字节：

用以指明端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示开启对应的

端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

1注：转换为⼆进制确定通道开和关的状态；如0F转换为1111表示开通道1、2、3、4。

通讯协议：控制指令

单控指令：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 数据长度 | 端口1-16 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 | 01-10 | 01开/00关 | AC |

反馈格式：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 数据长度 | 端口1-16 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | FE | 18 | 02 | 01-10 | 01开/00关 | AC |

举例：设备ID-01 单控指令：CA 20 01 18 02 01 01 AC

1 1反馈指令：CA B0 01 18 02 01 01 AC

状态查询：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 20 | 01 + 01 | AC |

反馈格式：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 数据长度 | 端口9-16 | 端口1-8 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | FE | 20 | 02 | FF | FF | AC |

举例：设备ID01状态查询：CA 20 01 20 01 01 AC

1查询反馈：CA B0 01 20 02 03 0F AC

1反馈说明：设备ID01第1-4端口开，9-10端口开；

软件使用说明：

注：下面2页是选择               后的设置界面及控制界面。

基本设置：

控制测试：

网络参数设置说明：

1. UDP广播搜索局域网内所有连接设备（此软件只用作修改网络参数及控制指令测试）

2. 选择指定设备IP进行修改参数，重启设备修改参数才生效

3. 复位功能：初始化所有设备网络参数，恢复出厂参数

4. UDP广播发送单控指令测试：Command=CA.20.FE.18.02.01.02.AC （全控指令暂不支持)

5. TCP指定IP发送控制控指令操作

# Text boxes

目      录

目录

1

控制输入（Control Inputs）

1路RJ45网口

1路RS232串口

使用控制接面（User Controls）

1个时序按钮开关

1个时序开关LED指示灯

16个单通道按钮开关

16个通道状态LED指示灯

使用环境（Operating Environment）

温度范围 －5℃ 至 +40℃

湿度范围  0 至 90% RH

尺寸（Dimensions）

长 x 宽 x 高

477mm x 290mm x 84mm

# 重量（Weight）

净重  8.3kg

输入电源 （Control Supply）

110V ~ 230V 50/60Hz

输出通道数（Output Number）                    16路 （1-4通道带滤波输出）

电源输入接口（Supply Terminals）

火线（Line）, 零线（Neutral）,

地线（Earth）

# 电源输出接口（Output Terminals）

16路10A多功能插座

通道负载输出（Outputs）

单通道最大输出负载    10A

整机设备最大输出负载  38A

开关器件（Switching Device）

继电器  30A/250V AC  nom

设备功耗（Device power consumption）

最大功耗220VC   17（W）

待机功耗220VC  2.6（W）

2

3

总电源保护断路器

时序开/关键

1-16路开关按钮及指示灯

USB输出

ID显示、ID设置键

面板锁

电源输入

RJ45网口

4

通道14输出

通道12输出

通道11输出

通道9输出

通道10输出

RS232串口

通道15输出

通道13输出

通道16输出

通道1输出

通道2输出

通道3输出

通道4输出

通道5输出

通道6输出

通道7输出

通道8输出

接入网线

RJ45网口控制

连接电脑网线，可通过TCP、UDP进行控制操作

连接电脑或中控主机

RS232母座接口：（对应的RS232接口如下）

Pin1：空   Pin2：TXD   Pin3：RXD   Pin4：空   Pin5：GND

Pin6：空    Pin7：空     Pin8：空    Pin9：空

串口数据线

5

2.将电源线从白色PVC管内穿入，火零线分别接在总保护开关上，地线接地线端子，再把挡板装上，即可通电使用。

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

选择型号，根据型号显示不同参数跟设置

选择设备ID，但广播ID不显示反馈状态

串口通讯方式，串口跟网口的操作内容一致，供客户方便选择（波特率9600）

网口通讯方式，串口跟网口的操作内容一致，供客户方便选择；

- IP地址改为与设备IP地址一致

- 端口号默认8001（固定）

操作选择分类：

- 基本设置：主要对设备进行参数设置

（包括ID设置、互锁设置、延时设置、上电状态设置）

- 控制测试：直接对设备进制操作

（包括单端口开/关、延时多端口操作、全开/全关、状态查询）

18

ID设置，设置完后需要退出软件，选择ID后重新进入此界面

可选择回路互锁，只有8对互锁可设，设置马上有效

时序开启时的延时设置，时间自定义，设置完后点击“设置1-8”  “设置9-16”

时序关闭时的延时设置，时间自定义，设置完后点击“设置1-8” “设置9-16”

断电前状态：只保存断电前状态（如设备断电前通道123开启，设备上电后通道123开启）；

自定义状态：对8个通道固定状态，设备每次上电都执行设置的状态，开关 。 （选择一种状态，然后点击生效）

19

代码显示区

查询当前设备所有回路的开/关状态

多端口操作时，此延时生效，并且可选择秒钟、分钟、小时中任意一种延时进行操作

代码显示区.每次操作都会显示相应的控制指令

单端口操作：只能对单个回路进行开/关控制（显示开/关状态）；

多端口操作：对多个端口同时操作，并且可以选择开/关延时时间；

时序全开：延时在基本设置中修改，根据您设置的时间进行时序开启；

时序全关：延时在基本设置中修改，根据您设置的时间进行时序关闭；

说明：这里的时序开启/关闭是指您设置的时间，而不是固定的开/关通道；

20

说明：通过发送广播搜索指令，将连接在同一个网络中的设备参数读取出来，并将设备参数显示接收区内。

21

显示搜索到设备的IP地址、网关、子网掩码、MAC、波特率

原设备的IP地址

填写需要修改的IP、网关、子网掩码、MAC；

波特率固定9600

22

说明：UDP广播复位指令（初始化所有数据，并且重启设备）

IP地址：192.168.1.103  网关：192.168.1.1  子网掩码：255.255.255.0

波特率：9600

23

说明：Command = 广播发送指令（Command =这里可以填写控制指令）

如发送控制第10路指令：Command=CA.20.FE.18.02.0A.02.AC

说明：通过发送广播指令，将连接在同一个网络中的设备接收到控制指令，发送指令后无反馈信息，可直接看设备端口是否改变。

24

设备状态反馈指令

控制指令

说明：

1.填写设备IP地址，点击连接；

2.填写设备控制指令，点击发送；

3.可在接收区查看设备状态；

25